# 环境废水污染监测分析与对策论文_方政威

东阳市环境保护局环境监控中心（固废中心） 浙江东阳 322100

摘要：废水是居民活动过程中排出的水及径流雨水等。它包括生活污水、工业废水和初雨径流入排水管道的没有利用或没有利用价值的水。生活污水，如洗浴水，粪便水等，含有大量的磷、氮、硫等元素，胡乱排放到江河湖海，对水体内部结构会有一定损害。而且生活污水含有细菌、病毒，人类接触后会感染疾病，引起传染病等。工业废水排放规模较大，直接流入江河、湖泊污染地表水，还可能渗透到地下，污染地下水，危害人类身体健康。工业废水渗入土壤，影响植物生长。有些工业废水带有难闻的气味，污染空气。此外，工业废水含有大量的化学成分，具有一定的腐蚀性，对人类健康及环境的危害性非常大。初期雨水溶解了空气中的大量酸性气体、汽车尾气、工业废气等污染性气体，降落后又由于冲刷沥青路面、建筑工地、垃圾场等，使得前期雨水大量的有机物、病原体、重金属、悬浮物等有害物质。所以，初期雨水也是废水，对环境有极大的危害。

关键词：环境污染；废水监测；处理

引言

对于环境废水而言，按照废水的来源不同，可以分为：生活污水、工业废水、农业生产废水、初期降水等。这些废水严重威胁和影响人们正常的生活环境，对人们的健康带来危害。生活废水是指人们在正常活动中产生的废水，一般含有纤维素、淀粉等物质，在排放的过程中，由于细菌和微生物的存在，使得废水中的有机物分解带来一定程度的恶臭，影响人们的正常生活。

1废水采样

废水采样是废水监测的工作过程之一。废水采样可用浅水采样，用容器直接采集，或用聚乙烯塑料瓶伸至水下10-15cm或者用长把塑料勺在同样深度取水采集。深层水可用专门的采水器采集或将聚乙烯筒固定在重架上沉入要求深度采集。也可用自动采样器采集。有分级式采水器，在一个生产周期内每个一定时间，自动将一定量的水采集在不同的容器中。混合式采水器定时地把一定量的水样采集到同一个容器中，获得平均水样。水样分为瞬时废水和平均废水。对于生产工艺连续稳定的厂子，排放废水中的污染成分变化不大，采瞬时水样有很好的代表性。而相对来说，废水的排放量和污染成分随时间变化较大的厂子，采平均水样较好。

采样过程要遵守规范，按要求操作，做好采样记录。首先要避免水样受到污染，采样器具在使用之后，要认真清洗干净，收纳在干净卫生的地方。为防止交叉污染，样品容器应定点定项使用。除防止污染，样品在输送、保存过程中应保持待测成分不发生变化，需要冷藏的样品应在低温下（4℃以下）保存，并尽快递交给实验室，并做好交接工作。

2环境废水污染监测分析

环境废水监测主要包括水污染源的废水排放量、废水中各种污染源的种类和数量、废水的流向等信息。在对废水进行监测的过程中，一般需要对废水进行预处理工作，这样才能在一定程度上保证监测的水平和质量。在废水的监测中，工业废水的监测工作量最多，难度也最大。

2．1预处理方法

首先测试废水中的硫化物含量，常用的方法是酸化吹气法、沉淀分离法等；其次，对水样COD的测试，主要是测试水样中氯离子的含量；进而测试水样中油品的含量，工业废水中包括溶入水中的矿物油，油膜等，测定石油含量可以体现废水排放对环境的污染问题。最后，测试废水中悬浮物的含量。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2．2监测分析方法

（1）PH值监测废水尤其是工业废水中存在大量的化学成分，这些物质有可能为酸性物质，也有可能是碱性物质，也有可能同时存在，因此，PH值的监测是废水监测的重要项目之一。根据测试的PH值对废水进行相应的后处理方案的确定。在实际应用过程中，PH值监测的方法有试纸法和电位法。试纸法比较方便，利用PH试纸的显色功能对废水的酸碱性进行简单分析，将废水滴在试纸上，根据试纸颜色的变化，结合PH试纸的标准显色卡确定废水最终的PH值。电位法相对比较复杂，但准确性比较高，以玻璃电极为指示电极而采用的仪器测定方法，PH计是便携式的测定仪器，可以方便用于工业实际应用。（2）臭味监测臭味监测目前应用的一般是文字描述法，根据监测人员的实地人工检验，按照不同的标准进行文字描述。其具体的操作方法是取100ml的水样放入锥形瓶中，利用外在的介质维持水样的温度为20℃，摇晃锥形瓶并闻水的气味。文字描述，记录强度。（3）浊度监测目前，浊度监测主要采用仪器测定，目前使用最多的方法主要有分光光度法和便携式浊度分析测定仪。（4）色度监测色度监测过程和方法依水质的不同采用不同的方法，对于清洁的略带黄色的天然水和饮用水，采用铂钻标准比色法，对于工业废水的色度监测，可以使用稀释倍数法测定色的强度。（5）氨氮测定氨氮主要来自生活污水，氨氮污染物对水质中的生物影响较大。测试方法主要有纳氏比色法，苯酚－次氯酸盐比色法，电极法等。

3环境废水污染的防治对策

3．1建立健全的监测质量监控体制

健全的监测质量控制体系是保证水污染或者水质监测质量得到控制的关键，通过提升工作质量的控制意识，不断的完善相应的体制制度，培养专业的核心技术人才，实现对水污染监测和防治的控制目标。

3．2规范现场勘查和监测工作

在工业废水处理过程中，开展现场勘查是保证废水监测质量和防治废水污染的重要步骤，对现场单位的施工情况、施工工艺、原料、燃烧形式等等做一个详细的报告，不仅可以提高监测的质量，对于废水后续的处理工作都具有重要的指导意义。

3．3提升生产工艺，源头上减少废水的存在

废水中污染最大的是工业废水，通过提升企业的生产工艺，淘汰一些落后的产能节后，从源头上减小废水的排放量。另外，配置先进的废水处理系统，对产生的废水进行有效的处理，也是减少废水污染的重要环节。

3．4提升监测工作人员的专业水准，不断优化监测设备

专业的测试仪器和专业的科技技术人才是监测质量的两大核心关键。定期开展相应的技能培训，整体提升监测人员的水平。另外，配备高质量的硬件设施也是提升监测质量的关键。

4结束语

在地球上，哪里有水哪里就有生命。在现代工业中，哪一个工业部门都离不开水。水资源的宝贵是毋庸置疑的。因此，水污染的检测，防治及废水处理对环境保护及人类生存发展起着至关重要的作用。

参考文献：

[1]王梅娟.刍议废水监测过程中预处理技术的运用[J].农业与技术，2012（5）.

[2]卢金涛.关于环境废水污染监测分析[J].黑龙江科技信息，2013（23）.

论文作者:方政威

论文发表刊物:《基层建设》2017年第14期

论文发表时间:2017/10/11

本文来源: https://www.lw33.cn/article/ffd6a358306f4be050621e6d.html