# 浅析东北农村公路桥梁养护管理措施论文_王宝令,郝聪慧

沈阳建筑大学 辽宁沈阳 110168

摘要：桥梁是公路的重要组成部分，农村公路桥梁养护管理能够极大程度的保持农村公路桥梁使用寿命，为农村区域经济建设提供优良的交通服务。这对于正在振兴中的东北农村尤为重要，由于东北农村的经济社会环境的和自然环境的特殊性，公路桥梁的养护和管理存在着诸多问题。本文从东北农村公路桥梁养护中常见问题出发，对相关养护管理措施进行浅析。

关键词：农村桥梁；东北桥梁；公路桥梁；养护管理

0 引言

在经济发展过程中，桥梁所发挥的作用是无法替代的，特别是农村周边的桥梁。由于农村地处偏僻，互联网普及率低，和外界的沟通仅限于通往村内的各级公路，可以说农村周边的桥梁的建设直接影响了农村的经济发展速度。对于年温差较大的东北农村地区来说，这种特殊的自然条件对桥梁结构和建筑材料也有较大影响[1]。我国为了农村快速脱贫，大力加强了农村周边的公路和桥梁的建设，由于公路和桥梁的数量日益增多，交通压力的持续的增加，导致了东北农村桥梁了在国家工程建设指标和交通负荷的双重压力下持续运转。作为农村公路的核心构成部分，桥梁工程的施工质量与日常维护管理对于确保公路交通的正常运行来说具有重大的意义[2]。对农村公路桥梁运行养护与管理是为了保障公路交通的通行安全。因此，管理人员必须做好东北地区农村公路桥梁日常养护管理工作，提高桥梁养护管理效率。

1 东北农村公路桥养护管理存在的问题

1.1原桥设计荷载标准偏低

由于东北农村公共管理桥梁设计荷载普遍采用汽-10、拖-50，或者汽-15、挂-80的设计荷载；桥梁低的设计荷载与现有的大吨位车辆运输发展不相适应，且车辆运输普遍存在超载的现状，这是导致东北农村公路桥梁病害产生的主要原因之一[3]。

1.2 桥梁不洁

东北农村耕地较多，附近的农民将桥面作为晒粮食的场所，造成一些杂物和河沙的堆积，运输车辆在行驶过程中出现很大的抛洒问题，对桥梁产生很大污染，阻塞桥梁泄水孔，造成桥面雨天出现积水，冬天产生结冰的问题，不仅对桥面产生颠簸，还会加快伸缩缝的损坏，易出现桥头跳车现象[4]。

1.3桥梁栏杆破损

桥梁栏杆是保证交通运输安全的重要屏障，有些农村公路桥梁栏杆设计不规范，一旦发生交通事故极易造成栏杆损毁。也有少数桥梁的栏杆是认为损坏及风化、锈蚀损坏。桥梁栏杆损坏维修不便，往往得不到及时修复，不但影响景观，更重要的是使桥上交通缺少了安全感。

1.4公路桥梁的排水设施不完善

六七十年代修建的桥梁，没有专门的排水系统，遇到雨雪天气，公路桥梁或泥泞不堪、或者结成冰层，严重影响了道路交通的安全畅通。此外，一些公路桥梁虽然设置了排水系统，但是由于附近居民随意排放垃圾造成泄水口堵塞，进而影响排水效果。

1.5桥梁墩台基础不均匀沉降

东北农村部分公路桥梁建设年代较早，受建设资金限制，桥梁工程地质勘察往往被忽略，其地基承载能力都为假定条件，导致部分地基承载能力不能满足要求，而产生桥台不均匀沉降[5]。部分桥梁由于采用扩大基础，且埋深较浅，由于冬季气温较低，基础由于冻涨而造成不均匀沉降现象时常发生。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2 东北农村桥梁养护工作中出现的主要问题

2.1 养护意识薄弱

在广大的农村地区，人们缺乏桥梁养护意识是造成桥梁在使用过程中缺乏养护的重要原因。许多人认为只要桥梁没有塌陷就能够正常行车，而没有严格落实养护措施。

2.2对桥梁养护的重视程度不够

农村很多公路桥梁的养护水平非常差，而且没有必要的简单检测设备，很多县级养护部分没有配置先进的检测设备，养护人员没有办法在常规的检查过程中发现一些病害[2-3]。养护部门也没有专门的技术人才，没有办法对桥梁的病害和运营情况进行客观的全面的记录，只能做一些轻微的描述，这导致了桥梁养护工作缺乏科学性。

2.3技术力量比较薄弱

在农村的公路部门，往往轻视桥梁养护，对桥梁的日常管理工作非常忽视，而且没有投入足够的资金在桥梁养护方面，造成桥梁的日常维护出现很大的隐患，对桥梁的损坏情况没有办法很好的做出评估。

2.4缺乏养护资金

这些年来公路桥梁的建设速度非常的块，各地的部门在公路建设方面的任务非常的中，资金压力也非常的大，这就造成建设桥梁的资金将养护的资金挤占的情况，造成公路掩护资金无法顾忌到的养护要求，另外很多桥梁无法及时对其进行检测，造成维修养护的工作没有办法很好的落实而导致桥梁的使用状况恶化。

3 东北农村桥梁养护管理措施

3.1提高养护管理意识

一方面，当地政府要首先明确农村公路桥梁养护管理工作的意义，通过各种手段加大对工程公路桥梁养护管理重要性的宣传，强化施工团队养护管理意识。另一方面，当地政府要介个具体施情况定制合理的农村公路桥梁养护管理方案，并严格督促执行，对养护管理人员进行定期培训，提高专业技能。

3.2完善专业设备，规范管理工作

首当地正度与农村公路桥梁工程养护监管人员要结合实际情况，加强引进先进的专业养护设备和检测仪器，定期对桥梁进行检测，计时发现潜在的隐患并加以维修处理，保障交通畅通。

3.3适当加大资金投入

地方财政部门要适当的加大对农村公路桥梁养护与管理资金投入比重，成立专项的管理资金，合理分配资金的下发用途，为公路桥梁的养护管理工作的高校开展提供必要的支持。

4 结语

总之，公路桥梁的养护工作是东北农村交通系统建设的薄弱环节，笔者认识到了道路桥梁养护的重要性，并从目前东北地区农村公路桥梁养护所面临的诸多问题，以及出现问题的原因进行系统分析，从意识、人才、设备和资金等角度出发，加强东北农村公路的桥梁管理，计时采取行之有效、科学合理的养护维修加固措施，以延长道路桥梁的使用寿命，推动社会主义新农村建设进程。

参考文献：

[1]陈云嶂.浅析农村公路桥梁养护中的常见问题[J].黑龙江交通科技，2018（07）：165-166.

[2]田茂宏.农村公路桥梁的养护中常见问题[J].黑龙江交通科技，2018（01）：145-146.

[3]杨天茂.探析农村公路桥梁养护与管理措施[J].交通建设，2019（02）：249-250.

[4]张大卫.公路桥梁施工管理养护技术及加固维修策略[J].山西建筑，2018，44（33）：140-141.

[5]巫容初.浅谈农村公路桥梁的养护管理对策[J].科学技术创新，2019（20）：120-121.

论文作者:王宝令,郝聪慧

论文发表刊物:《基层建设》2019年第18期

论文发表时间:2019/9/21

本文来源: https://www.lw33.cn/article/ffea19d7873009b27c613bf6.html