# 浅议精炼LF炉在品种开发中的作用论文_单红超,张浩雨,李晶晶

河钢集团承钢公司棒材事业部 河北省承德市 067002

摘要：精炼LF炉是钢铁品种开发的一项关键技术。目前，精炼LF炉的生产现状还存在着一些不足之处，仍需要相关人员不断的进行研究和创新，提高LF炉的工艺及生产质量，从而保证LF炉在品种开发中的优势作用能够最大限度的发挥出来。

关键词：精炼LF炉、品种开发、优化、作用

1、LF炉的功能和工艺特点

1.1LF炉的功能

LF是由三部分组成的，即在同一直线平面上的加热工位、真空工位、座包工位。精炼钢包可以用钢包车任意在某一工位上固定。其功能包括：电弧加热、真空脱气、底吹氩搅拌、真空吹氧脱碳，加工工位钢液温度的精确控制等。主要功能分为三方面，第一，化学成分的调整和控制，化学成分的最终调整也包括碳成分的微调，通过化学成分的调整和精确的控制能够促进钢水成分稳定性的提高，从而确保钢水质量的稳定性，有效的提高合金收得率。第二是精炼功能，制造出还原渣有精炼的功能，进行白渣操作，脱硫、脱氧，结合惰性气体搅拌、喂线等炼钢清洁技术，将其中的夹杂物去除，使钢水成分、温度更加均匀，促进钢水的纯净度和质量的提高。真空精炼功能则是通过碱性渣的形成，还原精炼钢液实现的。第三是控制温度的精度高，通过提高控制温度的精度降低转炉出钢的温度，能够有效的提高生产效率和炉龄，能够确保连铸操作的稳定性，有利于转炉和连铸的衔接、匹配、缓冲。真空脱气还有密封结构和保持惰性气体还原气氛的功能，通过钢液在真空的条件下翻腾、交换液渣面进行脱气。

1.2LF炉的工艺特点

在转炉的生产中，钢水温度和成分有较大的波动，由于钢包中的渣层较厚、氧化性较强，精炼白渣的实践相对较长。钢包新旧等差异和出钢量的不稳定性使钢包净空非常不稳定，为LF炉增加了很大的负荷。

连铸和转炉的生产节奏都很快，连铸高效性的提高推动了炉机匹配的实现，两者的生产周期基本一致，其最大不能超过25min，能够为生产高效性、连续性以及便利性提供保障。

LF精炼有抽气设备，真空脱气也是精炼LF炉工艺的一种，将钢水放置在真空室里，吹氩搅拌在钢包底部进行的一种真空处理方法，脱气、控制夹杂是真空脱气两个主要功能，对各方面的控制精度非常强，对炼钢和浇筑有缓冲的作用。

2、新品种的开发和生产

因各种高质量、高纯洁度的新品种开发对相关的技术要求高，因此，大多数都采用精炼LF炉进行品种的开发，通过LF炉的真空精炼、钢温和化学成分的精确控制，为新品种的开发提供保证。

3.1桑塔纳轿车用钢的开发

桑塔纳轿车用钢的开发对化学成分、质量等各个方面的控制有非常严格的规定，如桑塔纳轿车的从动锥齿轮用钢的要求都包括：硅的含量应控制在0.14%~0.19%的范围之内，碳的含量应低于0.12%，铝的含量应在0.02%~0.055%之间，硫的含量应在0.02%~0.035之间，轿车的等速转动轴CK45钢的纯洁度应按照图谱标准进行评级。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆因此，桑塔纳轿车用钢的开发把电炉和LF联合起来进行使用，采用双炼工艺进行桑塔纳轿车用钢的生产，能够很好的满足桑塔纳轿车用钢的性能、纯洁度、气体含量的标准，生产出的轿车用钢质量有保证，还能够代替进口钢材使用。至今为止，桑塔纳轿车用钢的品种开发已经达到了10多个。

3.2超低碳不锈钢的开发

开发低碳、超低碳不锈钢的品种，也离不开精炼LF炉的功能和手段，开发出的不锈钢不但质量好、能够达到超低碳的要求，纯洁度还非常的好，硫化物的评价等级非常高，氧化物夹杂低于2.0级，钢中的各种气体都能达到标准，其开发的品种也非常的多，例如1Cr18Ni9Ti、00Cr13Ni6MoNb、00Cr17Ni14Mo2等，为了满足市场的需求，精炼LF炉还要开发尿素用不锈钢、低硫不锈钢等品种的开发，更好的为人们的生活和生产提供质量有保障的产品和材料。

3.4其他钢种的开发

近几年，精炼LF炉还开发了86CrMoV7、P20等各种新的钢种。经过真空脱气的还原性吹氩搅拌，将氧、硫、氢降低到一定标准以下，浇筑温度要严格的进行控制，保证各个指标都符合规定的标准，制作86CrMoV7钢在宝钢2030龙轧辊中应用。P20钢是用于大型施乐复印机外壳模具的制造。

4、LF炉在品种开发中的作用

4.1提高新品种的质量和生产率效

精炼LF炉在品种开发中能够保证产品的质量，通过严格的控制钢中的氧含量和非金属夹杂物的含量，对钢的纯洁度有很大的改善，其质量等级已经能够和国际先进水平相媲美。精炼LF炉与EF技术联合冶炼工艺，减少新品种生产所花费的时间，进而提高新品种的生产效率。

4.2减少新品种的生产成本

通过LF炉的匹配精炼，能够简化生产工序，省去熔化炉用料的精炼期，降低生产的用电量；对钢液的成分进行调整，提高了合金的回收率，降低了合金的消耗；精炼LF炉与EF技术联合对夹杂物、氢的控制中能够节省大量配碳使用的生铁；LF炉生产中使用高碳铬铁的能够降低不锈钢的配料成本，还对各个指标的有效控制，使生产中的废品量有很大程度的减少，各个环节的有效措施使新品种的生产成本能够大幅度的减少。

3.5提高新品种的社会效益

精炼LF炉开发的新品种纯洁度及显微组织皆已达到国际先进水平，销至世界18个国家和地区，加速了进口轿车、核电等工业用材的国产化，不仅使LF软硬件技术更加成熟，为也节约了大量的外汇和资金，使精炼LF炉开发的品种有较大的社会效益。

结束语：精炼LF炉是国产的第一台钢包炉，在不断的研究、创新的情况下，品种的开发在不断的注入新的内容，在开发的过程中，发现问题、研究问题、解决问题，为LF炉的稳定运行提供了必要的保障，为生产效率和质量的提高做出了巨大的贡献。

参考文献：

[1]王世豪.LF炉精炼过程钢液脱硫模型的研究与应用[D].东北大学,2012.

[2]李大亮.LF炉精炼终点成分预报模型开发[D].东北大学,2005.

[3]赵雷.高级管线钢LF炉精炼深脱硫的工艺研究[D].东北大学,2004.

[4]齐伟.提高LF炉精炼工艺生产效率的试验研究[D].东北大学,2008.

[5]孔祥新.天铁45tLF炉的工艺实践[J].天津冶金,2003,(4):25-26.

[6]丁占元.直流LF炉冶炼工艺模型开发[D].东北大学,2007.

论文作者:单红超,张浩雨,李晶晶

论文发表刊物:《建筑科技》2017年9期

论文发表时间:2017/10/12

本文来源: https://www.lw33.cn/article/ffeaf5c31798891129afcda2.html